MAIRIE DE SENAIDE

70 Rue d’Estraback

88320 SENAIDE

Tel : 03.29.07.93.03

Mairie-senaide@mcom.fr

Monsieur Le Préfet des Vosges

S/COUVERT DE : Monsieur Le Sous-préfet de Neufchâteau

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau.

LE SERVICE DE L’EAU

Année 2013

- Les indicateurs techniques :

Rappel :

-Point de prélèvement : forage.

-Les eaux sont pompées au niveau du forage par un groupe immergé à 36 mètres de profondeur. Le débit d’exploitation est de 6 à 7 m3/heure environ. Les eaux sont acheminées vers le réservoir de capacité de 200 m3 (2 cuves de 100 m3 semi-enterrés) dont 125 m3 assurent la réserve incendie.

-D’un réservoir, la distribution est ensuite gravitaire vers le village par l’intermédiaire d’une canalisation de 150 mm éclatée en différents diamètres à l’intérieur du village.

En 2013, les travaux d’investissement sont :

- l’installation d’un coffret parafoudre à la station de pompage pour la somme de 2 637.12€.

- l’achat d’un coffret isolant pour l’installation d’un nouveau compteur d’eau  pour un montant de 1666.56€.

Les réparations et l’entretien courant représentent au budget 2013,  4 016.97€.

La Commune compte 186 habitants pour 146 branchements dont 6 sont des résidences secondaires. La commune ne connait pas de fort accroissement de population en période estivale.

L’eau distribuée est conforme aux normes bactériologiques de potabilité (photocopie de la synthèse de contrôle sanitaire de l’ARS jointe). Chaque année, à chaque facture d’eau, est joint le bilan du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine établi par la ARS des Vosges. Les contrôles sont réalisés par la société EUROFIN. Il en a eu 7 en 2013 dont le coût total est de 337.30€.

Il n’y a pas de traitement. Les eaux usées sont collectées et parviennent à un point bas du village où elles sont rejetées et rejoignent le ruisseau dit « du Clan » affluent de l’Apance. Le réseau est en bon état, 121 maisons y sont raccordées.

- Les indicateurs financiers :

- Le prix de l’eau :

Le prix du mètre cube d’eau est de : 0.65 cts d’euro de 0 à 150 m3

0.46 cts d’euro au dessus de 150 m3.

Soit 6 918.53€ pour 2013.

La location du compteur est de 35 euros pour l’année soit 4 993.33€ en 2013.

D’où un total de recette de 11 911.86€.

La redevance pour pollution s’élève à 0.28 centime d’euro le m3 est perçue sur les factures d’eau puis reversée à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse, pour un montant, versé en 2013, de 1 711.38€, et la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau,  pour un montant de 751.00 €.

- Les autres indicateurs financiers :

Aucun emprunt n’est en cours.

Les amortissements s’élèvent à 6 085.15€ ;

- travaux de réseau pour 2 648.03€ ;

- matériel pour 442.00€ ;

- bâtiments pour 2 995.12€ ;

L’amortissement des subventions s’élève à 666.37€.

En 2013, le budget du Service de l’Eau est excédentaire aussi bien en  section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

En conclusion, la commune de Senaide engage les travaux nécessaires pour continuer à distribuer une eau de bonne qualité et ne manque pas d’eau même en période de sécheresse.

Le Maire,

KAARSBERG Georges